Gmina Kamień Pomorski                                                                                               Załącznik nr 6 do Zasad wykonywania ul.

Stary Rynek 1                                                                                                         ustawy Prawo zamówień publicznych

72-400 Kamień Pomorski

NIP 9860157013

…………………………………………

(pieczęć zamawiającego)

Kamień Pomorski, dn. 20.01.2022 r.

Znak sprawy: PIGK.424.1.2022.MS1

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Zamawiający: Gmina Kamień Pomorski (komórka organizacyjna UM prowadząca postępowanie):  Referat PIGK

- Dane do kontaktu:  Dyrektor MOSiR nr tel. 91 382 42 27, lub mail: biuro@mosir-kamien.pl, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę  i montaż ścianki wspinaczkowej wraz z wyposażeniem w pomieszczeniu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Wolińskiej nr 9.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opisać lub dołączyć do zapytania), w tym ewentualne kryteria oceny oferty:

- Projekt konstrukcyjny – zgodnie z europejską normą bezpieczeństwa dot. budowy ścian wspinaczkowych PN-EN 12572.

- Dokumentacja wykonawcza i użytkowa (regulamin użytkowania, instrukcje serwisowania).

- Produkcja ściany wspinaczkowej – zgodnie z PN-EN 12572.

- Dostawa ściany wspinaczkowej wraz z atestowanym wyposażeniem.

- Montaż ściany wspinaczkowej – zgodnie z PN-EN 12572.

- Minimum 24-miesięczna gwarancja na konstrukcję i poszycie, w tym pierwszy rozruchowy  przegląd po uruchomieniu obiektu i jeden przegląd techniczny po pierwszym roku użytkowania.

- Route setting – ułożenie 15 dróg wspinaczkowych.

- Szkolenie dla 2 osób w zakresie obowiązków wykonywanych przez operatora ścian wspinaczkowych.

4. Dane techniczne ścianki wspinaczkowej

- Wymiary ścianki: wysokość 8,00 m, szerokość 6,00 m; powierzchnia wspinaczkowa ok. 50 m

- Stanowiska asekuracyjne – 5

- Konstrukcja – przestrzenna konstrukcja drewniano-stalowa.

- Technologia produkcji – konstrukcja w całości prefabrykowana w warsztacie, panele wycinane przy pomocy piły CNC.

- Poszycie – panele na bazie sklejki, pokrytej warstwą tarciową i zabezpieczone przed zabrudzeniem

- Chwyty i struktury wspinaczkowe – ok. 250 chwytów wspinaczkowych

- Wyposażenie – ekspresy: 8 sztuk, liny asekuracyjne: 110 m (statyczne – 80 m, dynamiczna – 20 m), uprzęże wspinaczkowe biodrowe: 10 sztuk, uprzęże wspinaczkowe pełne dla dzieci: 2 sztuki, przyrządy do asekuracji typu „kubek”: 5 sztuk, karabinek HMS: 5 sztuk, pętla do auto-asekuracji: 1 sztuka,

5. Wymagania techniczne jakie powinna spełniać ścianka wspinaczkowa:

- Ściana wspinaczkowa musi być wykonana zgodnie z normą dotycząca budowy sztucznych ścian wspinaczkowych – PN-EN 12572-1.

- Ściana musi być umiejscowiona tak, aby spełniała wymagania normy PN-EN 12572-1 względem stref bezpieczeństwa.

- Ściana ma mieć charakter rekreacyjno – sportowy, umożliwiający wspinaczkę na różnych poziomach trudności.

- Punkty asekuracji górnej w ilości 5 sztuk, muszą posiadać zamontowane na stałe dwa karabinki. Całość wykonana ze stali twardości minimum 8.8 lub kwasoodpornej. Pod każdym z punktów asekuracji górnej muszą znajdować się punkty asekuracji indywidualnej rozmieszczone zgodnie z normą PN-EN 12572-1:2017-04 „Sztuczne ściany wspinaczkowe – Część 1: Wymagania

bezpieczeństwa i metody badań SŚW z punktami asekuracyjnymi”. PN-EN 12572-3:2017-04 „Sztuczne ściany wspinaczkowe – Część 3: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań uchwytów wspinaczkowych”.

6. Minimalne wymagania dla projektu ściany wspinaczkowej:

- Zgodny z europejską normą bezpieczeństwa dot. budowy ścian wspinaczkowych PN-EN 12572-1:

- Przedstawiony w bryle 3D CAD z uwzględnieniem konstrukcji i poszycia ściany wspinaczkowej w jednym pliku, gdzie konstrukcja ściany wspinaczkowej i punkty asekuracyjne są dopasowane do jej poszycia;

- Rysunki warsztatowe dla wykonania konstrukcji z dokładnymi wymiarami całości konstrukcji;

- Rysunki warsztatowe dla wykonania płyt poszycia ściany wspinaczkowej wraz z rozkrojem płyt poszycia przygotowane dla maszyny CNC zacinającej krawędzie płyty pod wymaganym kątem.

- Minimalne wymagania dla konstrukcji wsporczej ścianek wspinaczkowych:

- Przestrzenna konstrukcja drewniano-stalowa, kotwiona do nośnych elementów budynku;

- Wszystkie połączenia śrubowe ze stali klasy min. 8.8;

- Drewno zabezpieczone (impregnacja), stal wykonana i zabezpieczona powłoką malarską nakładaną metodą natryskową w warsztacie;

- Konstrukcja w całości prefabrykowana w warsztacie

- Na hali dopuszcza się tylko montaż tzw. lekki (bez konieczności spawania, mogącego spowodować uszkodzenia posadzki hali).

7. Minimalne wymagania dla poszycia ściany wspinaczkowej:

- Panele na bazie sklejki, pokryte warstwą tarciową i zabezpieczone przed zabrudzeniami od butów wspinaczkowych;

- Panele wykonane z dokładnością do 2 mm na łączeniach, krawędzie zacinane kątowo, tak aby stykały się całą powierzchnią rantu i łączone kantówką zaciętą kątowo co odpowiada obecnym standardom jakościowym;

- Gniazda na chwyty M10 - min.18 sztuk na 1m²;

- Panele, otwory na chwyty wspinaczkowe i otwory montażowe wycięte na maszynie CNC;

- Poszycie w całości prefabrykowane w warsztacie (co pozwala uniknąć uszkodzeń posadzki pomieszczenia, w którym ma zostać zamontowana ściana wspinaczkowa);

- Panele przebadane przez niezależny instytut badawczy.

- (deklaracja producenta na zgodność z normą jest niewystarczająca);

- Panele o klasie palności nie gorszej niż C-s2, d0 (klasyfikacja wydana przez niezależny instytut badawczy).

8. Konserwacja, serwis i gwarancja - Dostarczona dokumentacja projektowa powykonawcza

ma zawierać instrukcję użytkowania ścian wspinaczkowych, w której zostaną określone wszystkie

istotne czynności zapewniające bezpieczne użytkowanie obiektu w okresie gwarancyjnym i

pogwarancyjnym. Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane prace – 24 miesiące.

W ramach wykonania zadania Wykonawca zainstaluje tabliczkę znamionową z datą

wykonania następnego przeglądu oraz tablicę informacyjną z regulaminem korzystania z obiektu.

9. Pozostałe informacje w zakresie wymagań.

- Przedmiotowe ściany wspinaczkowe należy wykonać zgodnie z normą dotyczącą ścian wspinaczkowych: PN-EN 12572-1 – „Sztuczne ściany wspinaczkowe

- Konstrukcję wsporczą ściany wspinaczkowej należy zaprojektować i wykonać zgodnie z normami: – PN-B-03200:1990 – „Konstrukcje stalowe. Obliczanie statyczne i projektowanie." – PN-B-03150:2000 – „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.”  – PN-B-O6200:2002 – „Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru -wymagania podstawowe. "Innymi normami branżowymi dotyczącymi wykonawstwa tego typu konstrukcji

- Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP w tym p.poż. Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia kosztów gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o odpadach  (Dz.U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.).

- Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:  dozór budowy i ochronę mienia, realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, czy w godzinach nocnych, utrudnienia związane z realizacją zadania.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia na własny koszt z zapewnieniem właściwego transportu gwarantującego bezusterkową dostawę na teren montażu. Wszystkie niezbędne materiały, narzędzia,. zabezpiecza Wykonawca we własnym zakresie. Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody, energii elektrycznej obciążają Wykonawcę (koszty winny być uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym).

- Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był kompletny, fabrycznie nowy, bez defektów, wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań  Wykonawcy lub producenta, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania. Zamawiający    wymaga również, aby dostarczony przedmiot zamówienia był wolny od wad prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie był przedmiotem jakiegokolwiek postępowania bądź przedmiotu   zabezpieczenia.  Podstawą do wykonania ściany wspinaczkowej są określone w opisie zapytania ofertowego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na części obiektu i terenie przejętym od Zamawiającego lub mającym związek z prowadzonymi robotami,

- Wykonawca zabezpieczy instalacje, urządzenia i obiekty przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- Wykonawca zobowiązany jest do dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- Wykonawca uporządkuje terenu prac po zakończeniu robót, jak również użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac urządzeń, instalacji itp.

10. Data realizacji zamówienia: do dnia 30.04.2022 r.

11. Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): 24 miesiące

12. Miejsce i termin złożenia oferty:  Oferty należy składać do dnia 28.01.2022 r  do  godz. 12.00.

w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim, w sekretariacie Urzędu   lub przesłać pocztą na

adres Urząd Miejski, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski  lub przesłać w formie

elektronicznej na adres: m.sikorska@kamienpomorski.pl.

13. Data otwarcia/rozpatrzenia ofert: dnia 28.01.2022 r. o godz. 12.30.

14. Warunki płatności:  zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do zapytania

Ofertowego.

15. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia

warunków.

1)  O dzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjał techniczny, a także dysponowania

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Wykonawca musi dołączyć do oferty dokumenty

potwierdzające należyte wykonanie co najmniej dwóch podobnych realizacji.

16. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował kryterium – Cena 100%

najniższa cena podana w ofertach nie podlegających odrzuceniu

C = ---------------------------------------------------------    x 100 x 100%

cena oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu

17. Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru lub zgłoszenia do rejestru działalności gospodarczej,

- formularz ofertowy wg. wzoru stanowiącego (Załącznik Nr 7).

- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający dokona zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia wyboru oferty. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni  od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

19. Załączniki:

- projekt umowy

- formularz ofertowy – Załącznik nr 7

Zatwierdził:

Z up. Burmistrza

Leszek Wojciech Szefliński

Zastępca Burmistrza

Sporządził

Małgorzata Sikorska

(imię i nazwisko pracownika)